Flur-Präsenzmelder 24 V für Deckenmontage, Licht u. HKL, 30x4m (compact passage 24 V)

Theben HTS Präsenzmelder 360° für Deckenmontage, Vollautomat/Halbautomat umschaltbar, Taster- oder Schalteransteuerung, Mischlichtmessung ~ 10...1500 lx, 2 Relais für Licht und Präsenz, rechteckiger Erfassungsbereich 30 x 4.5 m bei Montagehöhe 3 m, Relais Licht: 1 Schließer, Verzögerung 10 s...20 min selbstlernend / Kurzimpuls, Relais Präsenz: 1 Schließer, Ansprechverzögerung 0 s...10 min / Raumüberwachung, Rückfallverzögerung 10 s...120 min, Schaltleistung der beiden potentialfreien Ausgänge 2 A/ 24 V AC/DC bzw. 2 A/ 230V AC/DC, Maximallast 50 W/460 VA, Mindestlast 1 V/ 1mA fernbedienbar, Frontplatte Isolierstoff weiß 102,5x102,5x44 mm, Befestigungsplatte 70x70 mm, Einbautiefe 40 mm

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: compact passage 24 V

Bestell-Nr.: 2014090

Einheit: ST

Zubehör

# QuickSet plus

Service- Fernbedienung

Bestell -Nr.: 9070532

Clik

Benutzer- Fernbedienung

Bestell -Nr.: 9070515

# AP-Rahmen compact, weiß

Bestell- Nr.: 9070514