Digitaler-Dämmerungsschalter, 2 TLE, 2-99 000 Lux, m. Einbau-Lichts. (LUNA 111 top2 m. Einbau-Lichtsensor)

Reiheneinbau-Dämmerungsschalter; Breite 35 mm; separater Aufbau - Lichtsensor (IP66); Helligkeitsbereich: 2 – 99 000 Lux; Ein-/Ausschalt- Verzögerung 0-59min.; textorientierte Bedienerführung und hinterleuchtetes Display; Schnittstelle Speicherkarte/PC; externer Steuereingang m. 5 Funkt; Betriebsstundenzähler für Leuchtmittel; Testtaste, EIN/AUS permanent; DuoFix- Steckklemmen; Nulldurchgangsschaltung; 1 Wechsler 16AX/250V~ Klarsichtabdeckung plombierbar

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: LUNA 111 top2 m. Einbau-Lichtsensor

Bestell-Nr.: 111 0 200

Einheit: ST

Zubehör:

Klemmenabdeckung

Bestell-Nr.: 907 0 050

Programmier -Set OBELISK top2

Speicherkarte, USB- Steckadapter, Software

Für Windows 2000/XP/Vista

Bestell- Nr.: 907 0 409

OBELISK top2 Speicherkarte einzeln

Bestell- Nr.: 907 0 404