Wandaufbau-Dämmerungsschalter, 2-200 Lux digital mit Nachtabschaltung (LUNA 129 star-time)

Digitaler Wandaufbau-Dämmerungsschalter mit integrierter digitalen Tagesschaltuhr; IP 55; Gehäuse 85x118x49 mm; LCD-Display mit 3 Tasten; Helligkeitsbereich: 2 - 200 Lux; Voreingestellter Wert ca. 15 Lux; Ein-/Ausschaltverzögerung 0-10 Min.; 1,5 Jahre Gangreserve durch auswechselbare Lithiumzelle; 1 Schließer 16(10)A 230V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: LUNA 129 star-time

Bestell-Nr.: 1290700

Einheit: ST