KNX Wetterprognose-Empfänger (Meteodata 139 KNX)

Wetterprognose-Empfänger für Wandmontage; Empfängt Wetterdaten des HKW über Langwelle zu Sonnenscheindauer, Regenwahrscheinlichkeit, Windstärke und Temperatur; Wetterprognosen für die nächsten 3 Tage werden in 6 Stunden-Blöcken dargestellt; Daten können zur vorausschauenden Steuerung von Heizung und Beschattung oder rein informativ zur Visualisierung genutzt werden; Genaue Zeitangabe im KNX-System durch Zeitsignal, das mit den Wetterdaten gesendet wird; Betrieb ohne Netzspannung

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: Meteodata 139 KNX

Bestell-Nr.: 1399200

Einheit: ST