Kleinsteuergerät, 15 Eingänge, 9 Ausgänge (PHARAO-II 24 (AC))

Reiheneinbau-Kleinsteuergerät; Schnellbefestigung oder Wandmontage; Breite 125 mm; 34 unterschiedliche Funktionsblöcke integriert, die jeweils bis zu max. 200 mal verwendet werden können; Programmierung direkt am Gerät oder durch die komfortable Software; 3 Ebenen Passwortschutz; Fernwirken/Fernüberwachen über Modem oder GSM-Modem möglich; Übertragen von SMS-Nachrichten; E-Mail oder Fax realisierbar; erweiterbar durch Bausteine mit 4 Ausgängen oder Eingängen. Funktionsblöcke: logische Funktionen, BOOLEAN, Setzen Rücksetzen, Zeitverzögerung, Impulsformer, Flankenauswertung, Taktgeber,  Stromstoßrelais, Betriebsstundenzähler, Zähler, Auf-/Abwärtszähler, Vergleicher, Echtzeituhr, Signalumformer (GAIN), Anzeige (4 Zeilen a´ 12 Zeichen für Daten od. Kommentare), Bereichsvergleich, Schmitt Trigger (2-Punkt-Regler), PWM, frequenzabhängiges Schalten, GSM/SMS, Zufallsgenerator, SHIFT-Funktion, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, arithmetische Funktionsgleichung. LCD-Anzeigefeld mit Bedienerführung in Klartext. Anzeige der Schaltzustände der Ein- und Ausgänge und MMI - Funktion. Betriebsspannung 100-240V~/50 Hz, 8 digitale Eingänge, 4 Relaisausgänge á 8A/250V~, 5 Relaisausgänge á 2A/250V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: PHARAO-II 24 (AC)

Bestell-Nr.: 5750024

Einheit: ST