Präsenzmelder KNX; Hohldeckeneinbau, Reinweiß (PlanoCentro EWH-A-KNX)

Passiv-Infrarot (PIR) Präsenzmelder für Hohldeckeneinbau; flaches Design; Einbauausschnitt 100x100mm; Materialstärke bis 26 mm; Zwei Kanäle Licht zur Steuerung von zwei Lichtgruppen; Schalten oder Konstantlichtregelung; Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschaltbar; Kanal Helligkeit mit zyklischer Ausgabe; Kanal für Raum-Überwachung; Verkürzung der Nachlaufzeit Licht bei kurzer Anwesenheit; Mischlichtmessung 5-2000 lx,; quadratischer 360°-Erfassungsbereich max. gehend 100m2 (10x10 m) sitzend 64m2 (8x8 m) bei 3,5m Montagehöhe; Licht- Ausschaltverzögerung selbstlernend 30 s...60 min, Umschaltung zwischen 2 Helligkeits-Sollwerten, Helligkeits-Sollwerte über Bus einstellbar, Stand-by Funktionalität; Präsenz-Kanal mit Einschaltverzögerung 10 s...30 min / inaktiv, Ausschaltverzögerung 10 s...120 min; Parameter fernbedienbar und auslesbar (SendoPro 868-A), Master/Slave Betrieb wählbar; Testfunktionen; Szenensteuerung mit zwei Szenen, 8-bit Szenen; Frontrahmen Reinweiß 112 x112 x 5 mm, Einbautiefe 80 mm; Schutzart IP 40; integrierter Busankoppler und Spannungsversorgung durch Bus.

Exkl. Installieren und in Betrieb nehmen

Fabrikat: thebenHTS

Typ: PlanoCentro EWH-A KNX, weiss

Bestell-Nr.: 2059102

Einheit: ST

Zubehör

# Management-Fernbedienung (SendoPro 868-A)

Für Inbetriebnahme oder Anpassung an Nutzungsbedingungen für den Installateur, optional. Text- Bedienerführung im Display. Übertragung von einzelnen Einstellwerten oder ganzen Parametersets an den Melder möglich. Abrufen und Speichern von benutzerdefinierten Parametersets im internen Speicher oder auf separater SD-Karte möglich. Passend für alle fernsteuerbaren ThebenHTS Präsenzmelder.

Bestell -Nr.: 9070675

Benutzer-Fernbedienung (SendoClic)

optional

Bestell- Nr.: 9070690