Präsenzmelder, UP-Montage in Betondecke, (PlanoCentro 101-UWH)

Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für UP- Montage in Betondecke; flaches Design, mit Metalleinbaurahmen für Schraubbefestigung in UP-Dose für Betondecke oder in Holzdecken; Einbautiefe UP-Dose 100 mm; Vollautomat/Halbautomat umschaltbar, Taster- oder Schalteransteuerung mit automatischer Erkennung, Mischlichtmessung 5-2000 lx, 2 Relais für Licht und Präsenz; Betriebsspannung 230V; quadratischer 360°-Erfassungsbereich max. gehend 100m2 (10x10 m), sitzend 64m2 (8x8 m) bei 3,5m Montagehöhe; Relais Licht: 1 Schließer 10 A, 2300 VA, Ausschaltverzögerung 10 s...60 min / Kurzimpuls; Relais Präsenz: 1 Schließer potentialfrei, 60 W /220 V DC  bzw. 62 VA/ 250V AC mind. 0,5mV/10mA, Einschaltverzögerung  0 s...10 min / Raumüberwachung, Ausschaltverzögerung  10 s...120 min, 6 Grundeinstellungen oder Parameter fernbedienbar, Parameter auslesbar, Frontrahmen weiß 123 x 123 x 6 mm, Einbautiefe Gerät 90 mm; Schutzart IP 40

Installieren und in Betrieb nehmen

Fabrikat: ThebenHTS

Typ: PlanoCentro 101-UWH

Bestell-Nr.: 2030202

Einheit: ST

Zubehör

# UP-Abzweigdose

Kaiser 115 x 115 x 100 mm, 1298-07

Bestell -Nr.: 9070689

# Management-Fernbedienung (SendoPro 868-A)

Für die Inbetriebnahme oder Anpassung an Nutzungsbedingungen für den Installateur. Text Bedienerführung im Display. Übertragung von einzelnen Einstellwerten oder ganzen Parametersets an den Melder möglich. Abrufen und Speichern von benutzerdefinierten Parametersets im internen Speicher oder auf separater SD-Karte möglich. Passend für alle fernsteuerbaren ThebenHTS Präsenzmelder.

Bestell -Nr.: 9070675

Benutzer-Fernbedienung (SendoClic)

Optional Bestell -Nr.: 9070515