Präsenzmelder für Deckeneinbau, für Klassenzimmer, 360°, max. Ø 24 m, IP 40 (SPHINX 104-360/2 DIMplus)

2 Kanal- Präsenzmelder für Deckeneinbau in UP-Dose, Erfassungsbereich 360°, Erfassungsdurchmesser quer gehend max. 24 m (Montagehöhe 3 m),frontal 10 m, sitzend 6 m, Erfassungsbereich einschränkbar durch Segmente; Innenmontage (IP40), automatische Schaltung helligkeits- und präsenzabhängig, Einstellbereich Helligkeit ca. 5...2000 lx, Einschaltdauer 1 s...20 min oder Impuls 1s, Anwendungsgebiet z.B. für Klassenzimmer und Konferenzräume; Mischlichtmessung geeignet für die Steuerung von Fluoreszenz-, LED-, Glüh- und Halogenlampen;  werkseitige Voreinstellung; Anschlussmöglichkeit für 2 Taster zur manuellen Schaltung; Voll- oder Halbautomatik umschaltbar; Kanal 1 mit Konstantlichtregelung (1-10 V) und 1 Schließer 4 A/230V~, 1000 W Glühlampenlast;   Kanal 2 rein präsenzabhängig, z.B. für HKL oder Tafelbeleuchtung mit einstellbarer Nachlaufzeit ; 1 Schließer 2A 250 V~ od. 30 V DC, Nachlaufzeit Kanal 2 Präsenz: 1...120 min.; Relais mit Nulldurchgangsschaltung; Testfunktion; Gehäuse weiß 110x110x53 mm; Stecksockel mit Steckklemmen.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: SPHINX 104-360/2 DIMplus

Bestell-Nr.: 1040374

Zubehör

## Entstörungsfilter RC-Glied

Zum Schutz vor Schäden durch Überspannungen oder Wiedereinschaltung(Takten) eines Bewegungsmelders, verursacht z.B. durch Schütz, Leuchtstofflampen, Trafos.

250 V AC/47 Ohm, 0,1 µF, Abmessungen: 24 x13 x 6mm

Bestell -Nr.: 9070523