Digital-Zeitschaltuhr für Rollladen- und Jalousiesteuerung, Frontrahmen 85x85mm, Unterputz/Wandmontage (theRolla S031)

Voreingestellte digitale Zeitschaltuhr für Unterputzwandeinbau zur Steuerung eines Antriebsmotors für Rollläden/Jalousien; Frontrahmen 85x85mm; textorientierte Bedienerführung im Display (17 Sprachen); Programm Astro-Abend schließt Rollläden abends zu den Astrozeiten und öffnet diese morgens zu einer festen Zeit, Programm Individuelle Schaltzeiten; Schaltzeiten für zwei feste Blöcke (Montag-Freitag, Samstag-Sonntag) programmierbar, Sperrzeiten für Astroschaltzeit; Urlaubsprogramm mit Zufallsfunktion, Zwischenposition; Lüftungsposition für Rollläden einstellbar; Wendung für Jalousien einstellbar, manuelle Bedienung über 3 Tasten (AUF/STOPP/AB),  Betriebsmodus Hand / Auto per Schiebeschalter einstellbar; austauschbare Batterie Typ CR2032 für die Gangreserve, 2 Schließer 5A/250V~. Betriebsspannung 230-240V/50-60 Hz.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: theRolla S031

Bestell-Nr.: 0310100

Einheit: ST